HOJA DE SEGURIDAD

(según Directiva 2001/58/CEE)

# 1.- IDENTIFICACIÓN

  - Nombre comercial: COLLAK  TOT

  - Uso: Adhesivo

  - Nombre del fabricante: COLLAK, S.A.

C/ França, 3 P.I. Pla de Llerona

08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

Teléfono: 93 849 44 33

# 2.- COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

Solución de resinas especiales y caucho sintético en disolventes

Contiene:

< 70 % 2-butanona Nº CAS: 78-93-3. Símbolos: F, Xi. Frases R: 11, 36, 66, 67.

# 3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

Fácilmente inflamable. Los vapores son más pesados que el aire, pueden circular a ras del suelo y acumularse en las zonas bajas. Moderadamente irritante para los ojos y ligeramente irritante de las membranas mucosas de la parte alta de los aparatos respiratorio, digestivo y de la piel. Concentraciones elevadas de los vapores son irritantes de los ojos y del aparato respiratorio y tienen efecto narcótico.

# 4.- PRIMEROS AUXILIOS.

  - Contacto con los ojos: Irrigarlos con abundante agua durante 10 minutos como mínimo. Si la irritación persiste acudir a un oftalmólogo.

  - Contacto con la piel: Lavar la superficie contaminada con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste, acudir a un médico.

  - Ingestión: No provocar el vómito. Dese a beber 1 l de agua. Acudir al médico inmediatamente.

  - Inhalación: Trasladar al afectado al aire libre. Si no se recupera rápidamente, acudir al médico inmediatamente.

# 5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

  - Medios de extinción adecuados: CO2, polvo químico seco, espuma antialcohol, arena o tierra, agua pulverizada en grandes cantidades.

  - No utilizar: Agua a chorro.

  - Riesgos especiales particulares: Las mezclas vapor/aire son explosivas. Durante su combustión puede desprender ácido clorhídrico, CO2 y CO.

  - Equipo de protección especial: Trajes de protección contra el calor. Equipo respiratorio autónomo. Guantes de plástico o goma; son adecuados el polipropileno y el caucho butílico, los cauchos neopreno y nitrilo algo menos.

# 6.- MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL.

  - Precauciones individuales: Usar guantes de plástico. (Ver 5.4)

  - Precauciones para la protección del medio ambiente: Evitar la penetración en desagües, pozos etc., conteniendo el líquido derramado con arena, tierra, etc.

  - Métodos de limpieza: Bombear el líquido a un depósito seguro, absorber con tierra, arena o serrín y llevarlo a un sitio seguro para su eliminación por incineración. (Respetar la legislación vigente sobre eliminación de residuos)

  - Indicaciones particulares: Evitar fuentes de ignición. Prohibir fumar. Los vapores  pueden producir su incendio a distancia. En caso de que penetre en los desagües avisar a los bomberos: peligro de explosiones e intoxicaciones. Ver punto 8.

# 7.-MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

  - Manipulación: Mantener una buena ventilación. Cumplir las normas de prevención de  incendios. Evitar el contacto prolongado o repetido con el producto usando ropa protectora adecuada. Si existe riesgo de salpicaduras o de exposición a los vapores,  usar gafas protectoras. Debe evitarse la inhalación de los vapores: en caso necesario utilizar una protección adecuada.

  - Almacenamiento: Mantener los envases alejados de fuentes de calor o de la acción directa de los rayos solares en lugar aireado. No almacenar cerca de productos oxidantes. Temperatura máxima recomendada: 30ºC. Temperatura mínima: sin limitación. Proveer las tomas de tierra necesarias para evitar la formación de chispas por electricidad estática.

# 8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Ver puntos 5.4 y 7.1.

Valor MAK (2-butanona) 200 ppm = 590 mg/m3.

# 9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

  - Aspecto: Líquido incoloro.

  - Olor: Característico a cetonas.

  - pH: ND.

  - Punto de ebullición: 79,6 ºC.

  - Punto de fusión: -86,4ºC.

  - Punto de destello: -4 ºC.

  - Inflamabilidad: Inflamable.

  - Autoinflamabilidad: 514 ºC.

  - Peligro de explosión: Las mezclas vapor/aire son explosivas.

Límites de explosión en el aire: 	Inferior: 1,9 %

Superior: 10,2 %.

  - Propiedades comburentes: NA.

  - Presión de vapor: 103,3 a 20ºC.

  - Densidad relativa: 0,805 a 20 ºC.

  - Densidad de vapor relativa: 2,4 (Aire = 1)

  - Hidrosolubilidad: Parcialmente soluble.

  - Viscosidad: 120 segundos (Ford nº 4, 20ºC).

# 10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

  - Estabilidad: Estable a temperatura ambiente.

  - Posibilidad de reacciones peligrosas: Evitar materiales alcalinos, ácidos minerales y halógenos. El producto es oxidado por el ácido crómico o el ácido nítrico caliente a ácidos carboxílicos.

  - Condiciones a evitar: Calor, fuego y fuentes de ignición.

  - Materias en contacto a evitar: Cauchos naturales o sintéticos cuyas formulaciones contengan VITON, Polietileno y  PVC.

  - Productos de descomposición peligrosos: Su combustión puede producir ácido clorhídrico, monóxido y dióxido de carbono.

# 11.- INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS.

Es irritante de los ojos, de las mucosas de la parte alta del sistema respiratorio, digestivo y de la piel. Concentraciones altas de los vapores son irritantes para los ojos y el aparato respiratorio y tienen efecto narcótico. Puede causar efectos nocivos sobre el sistema nervioso central (narcosis). El contacto prolongado o repetido sobre la piel puede causar dermatitis crónica.

# 12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS.

Debe ser tratado en el medio ambiente como un producto ligeramente tóxico, pero teniendo en cuenta que presenta un riesgo indirecto para el medio acuático debido a que causa disminución en el nivel de O2. En caso de derrame sobre la superficie de las aguas debe considerarse la dilución o la reaireación artificial (debido al  riesgo de disminución en el nivel de O2).

# 13.- ELIMINACIÓN.

La eliminación de los residuos debe ser acorde con lo que prescriba la legislación vigente. El producto derramado debe envasarse tan completamente como sea posible. Las trazas finales deben dispersarse con grandes cantidades de agua.

# 14.- TRANSPORTE.

Carretera (ADR): UN 1133 ADHESIVOS Clase 3 Código de clasificación F1 Grupo de embalaje III.

# 15.- INFORMACIONES REGLAMENTARIAS.

Símbolos de peligro:

F – Fácilmente Inflamable.

Xi - Irritante.

Frases R:

11 Fácilmente inflamable.

36 Irrita los ojos.

66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Frases S:

2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

3/7/9 Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.

16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

23 No respirar los vapores.

24/25 Evítese el contacto con los ojos y con la piel.

# 16- OTRAS INFORMACIONES.

Los párrafos marcados con (*) en el margen izquierdo han sido modificados en esta revisión.

Estos datos se basan en los conocimientos actuales. No constituyen  ninguna garantía de propiedades. El receptor de nuestro producto ha de tener en cuenta todas las leyes y prescripciones nacionales y locales existentes bajo su propia responsabilidad.