# DISVIL A-138

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PREPARADO	Disvil A-138

FAMILIA		Hidrocarburos aromáticos, alcoholes,

cetonas, acetatos.

USOS DEL PREPARADO	Disolvente. Uso Industrial.

SUMINISTRADOR	INDUKERN, S.A. División PIQ

Avda. Ciudad de Barcelona 46

Polígono Industrial Fuente del Jarro

46988 PATERNA  (Valencia)

TELEFONO: (96) 132 14 62

FAX: (96) 132 07 45

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACION TOXICOLOGICA:   Telf.- 91 562 04 20

2.COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes Peligrosos  Nº C.A.S	    % C	         RIESGO

Metanol	          67-56-1    3 ( C < 10     F,T, R-11,23/24/25,

39/23/24/25

Tolueno	          108-88-3	   > 12,5	   F, Xn, R-11,20

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Fácilmente inflamable y volátil.

Nocivo por inhalación.

Sus vapores son más pesados que el aire, por lo que se desplazan a ras de suelo, pudiendo alcanzar fuentes de ignición e inflamarse.

Si estos vapores se acumulan en espacios cerrados pueden explotar si se inflaman.

Efectos por sobreexposición:

- Inhalación: Irritación de ojos, membranas mucosas y tracto respiratorio superior. En altas concentraciones puede tener efectos anestésicos y  causar narcosis y depresión del sistema nervioso central, fatiga, debilidad, confusión, dolor de cabeza, vértigos, mareos, visión borrosa, descoordinación, sensación peculiar en la piel e insensibilidad, inconsciencia y posible muerte.

- Ingestión: Vómitos, diarreas, retortijones, depresión de la respiración y posible muerte. La aspiración de los pulmones durante el vómito puede causar dificultad para respirar, tos, molestias y edema pulmonar de desarrollo rápido, con consecuencias graves.

- Piel: Resecamiento, agrietamiento e inflamación de la piel. Puede ser absorbido a través de ella.

- Ojos: Irritación y daños en la córnea temporales. En altas concentraciones y contacto prolongado puede provocar quemaduras y ceguera.

Exposiciones laborales a largo plazo, aun al más bajo nivel de concentración, se han relacionado con trastornos mentales y emocionales conocidos como "síndrome del pintor".

4. PRIMEROS AUXILIOS

Precaución:

Este Disvil contiene, entre sus elementos, tolueno (C(12,5) y metanol (3(C<10); las recomendaciones abajo señaladas se han realizado conforme a los datos de seguridad de los componentes más peligrosos ya que si se tuvieran en cuenta todos los componentes las recomendaciones resultarían, en algunas ocasiones, contradictorias.

## PRIMEROS AUXILIOS DEPENDIENDO DE LAS VIAS DE EXPOSICION

Inhalación

Llevar a la víctima a respirar aire fresco, manteniéndola inmóvil y caliente. Si fuera necesario aplicar respiración asistida.

Buscar ayuda médica.

Piel

Retirar la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con abundante agua. Si persiste el daño, buscar ayuda médica.

Ojos

Lavar la zona afectada con abundante agua durante unos minutos, abriendo de vez en cuando los párpados. Si el daño persiste, buscar ayuda médica.

Ingestión

Buscar ayuda médica inmediatamente. Mantener a la víctima inmóvil y caliente.

RECOMENDACION PARA EL MEDICO

Precaución: La administración de la respiración boca a boca puede transmitir a su administrador los productos químicos alojados en los pulmones o vómito de la víctima.

ADVERTENCIA:

En caso de ingestión, la ficha de seguridad del tolueno recomienda no provocar el vómito, mientras que la del metanol sí lo recomienda. Los especialistas del Instituto Nacional de Toxicología indican que el rango de toxicidad del metanol es extremadamente variable en el ser humano; se han descrito casos de ceguera tras la ingestión de tan sólo 4 ml. Para este tipo de mezclas recomiendan inducir el vómito a pesar de la posibilidad de originar una aspiración de aromáticos al pulmón, complicación potencialmente grave mediante la siguiente frase: "Inducir al vómito si el individuo está consciente. Asistencia médica de urgencia, con control de la función respiratoria".

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

En incendio relacionado con equipo eléctrico, está especialmente indicado el uso de polvo químico seco, debido a la no conductividad del mismo.

MEDIOS DE EXTINCION

Usar dióxido de carbono, espuma, agua pulverizada, polvo químico seco.

No utilizar agua a chorro como extintor.

RIESGOS ESPECIALES

Retirar los recipientes en peligro o, si no fuera posible, rociarlos con agua para mantenerlos refrigerados (hay riesgo de explosión por sobrecalentamiento).

Sus vapores son más pesados que el aire y se desplazan a ras de suelo, con lo que pueden incendiarse a distancia. Su acumulación en espacios cerrados crea riesgo de explosión.

En combustión puede desprender productos tóxicos e inflamables.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES

Extinguir las llamas. Evitar las chispas.

Evacuar al personal de la zona.

No fumar.

Usar: 	Gafas de protección contra salpicaduras

Guantes

Botas de goma

Traje impermeable (de poliuretano, alcohol de poli-

vinilo, goma de nitrilo-butadieno, goma de butilo)

Máscara respiratoria. Para altas concentraciones u-

tilizar aparato respiratorio independiente

PRECAUCIONES PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Evitar su derrame en desagües, aguas subterráneas y alcantarillas, es contaminante.

Evitar su acumulación en lugares cerrados, como bodegas, fosas o zanjas; crearía una atmósfera explosiva.

Evitar su filtración a la tierra o contacto con vegetación.

METODOS DE LIMPIEZA

El agua pulverizada o nebulizada aplicada a los vapores o humos del producto acelera su dispersión por la atmósfera.

La espuma contraincendios aplicada a la superficie de los charcos de este líquido puede retardar la liberación de vapores a la atmósfera.

Absorber con arena, tierra, arcilla, cenizas, polvo de cemento, musgo de turba, etc.

Si es posible, trasvasar el producto derramado a un contenedor de recuperación. En caso contrario, trasladar a lugar seguro para su posterior eliminación.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACION

Trabajar siempre en lugar bien ventilado y fresco.

Utilizar equipo de protección adecuado para el manejo de esta sustancia química.

ALMACENAMIENTO

En recipientes cerrados y conectados a toma de tierra.

Mantener en lugar bien ventilado, fresco y seco. Evitar su exposición directa al sol.

Alejar de posibles fuentes de calor, llamas o chispas, así como de las sustancias con las que reacciona.

Prever cubeta de retención.

Evitar la acumulación de cargas electrostáticas.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

CONTROLES DE EXPOSICION

Valores límite de exposición para el METANOL

- Según ACGIH:

TLV-TWA:   200 ppm

TLV-STEL:  250 ppm

- Según OSHA:

TLV-TWA:   200 ppm

- Nivel de concentración inmediatamente peligroso para la vida y la salud:  25 000 ppm

Valores límite de exposición para el TOLUENO

- Según ACGIH:

TLV-TWA:   50 ppm  (188 mg/m3)

TLV-STEL:  150 ppm (565 mg/m3)

- Según OSHA:

TLV-TWA:   200 ppm

- Nivel de concentración inmediatamente peligroso para la vida y la salud:  2 000 ppm

PROTECCION PERSONAL

Utilizar el equipo de protección recomendado para el manejo de sustancias químicas. Ver P.5

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Líquido incoloro. Miscible con la mayoría de los disolventes habituales. Exento de agua. Libre de materia en suspensión.

COLOR MAX.	Escala Pt-Co	<20

IND. REFRACCION A 20 0C	1,438-1,452

DENSIDAD A 20 0C  (Kg/l)	0,848

VELOCIDAD DE EVAPORACION

TEORICA   A.Butilo=1	2,6

PUNTO INFLAMACION  (0C)	8

INTERVALO DESTILACION (0C)	66-130

CONTENIDO EN AGUA MAX.	0,1%

ACIDEZ MAX.  (%)	<0,02

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Es estable.

No hay riesgo de polimerización.

REACTIVIDAD QUIMICA

No reacciona con el agua.

Reacciona con materias oxidantes fuertes, ácido perclórico, sulfúrico, nítrico, cáustico, hidróxido de potasio y sodio y cloroformo, aminas alifáticas e isocianatos.

MATERIALES/CONDICIONES A EVITAR

Es corrosivo con algunos plásticos, gomas y revestimientos; no lo es con la mayoría de los metales, salvo plomo y aluminio.

Los oxidantes fuertes.

Evitar el contacto con cauchos naturales y sintéticos, incluso cloruros de polietileno y polivinilo.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

METANOL:

Toxicidad oral aguda: DL-50  rata  5-15 g/kg

TOLUENO:

Toxicidad oral aguda:    LD-50  rata  >5 g/kg

Toxicidad dérmica aguda: LD-50  conejo  >3 g/kg

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

No disponible.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

El método de eliminación final estará de acuerdo con la legislación vigente; en ausencia de tal legislación consultar a las autoridades locales.

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

Carretera (ADR):

Clase / Etiqueta:: 	3

Grupo de embalaje: 	II

Nº ONU:   	1263

Id. de peligro: 	33

Denominación del producto: 	Productos para la pintura

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Esta Ficha de Seguridad se ha redactado conforme al RD 1078/1993

de 2 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

CLASE

F , Xn

(Sustancia fácilmente inflamable y Nociva)

FRASES R

11 = Fácilmente inflamable

20 = Nocivo por inhalación.

FRASES S

2    = Manténgase fuera del alcance de los niños.

9    = Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado

16    = Protéjase de fuentes de ignición. No fumar

24/25 = Evítese el contacto con los ojos y la piel

33    = Evítese la acumulación de cargas electrostáticas

CONTIENE:	Tolueno y Metanol

16. OTRA INFORMACION

APLICACIONES

Universal. Bases nitrocelulósicas, vinílicas y acrílicas. Disolvente para tintas de marcaje de extintores. Hace fácil la aplicación reduciendo la viscosidad. Antiniebla. Apropiado para la limpieza de utensilios de limpieza (pinceles, pistolas, etc.).

-------------------------------  NOTA  -------------------------------------

LA INFORMACION AQUI CONSIGNADA SE REFIERE AL PRODUCTO INDICADO. A NUESTRO ENTENDER ES UNA INFORMACION VERDADERA Y EXACTA, EXTRACTADA DE LAS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS FABRICANTES DE MATERIAS PRIMAS, A CUYO CONOCIMIENTO Y BUEN HACER NOS REMITIMOS.

SIN EMBARGO, NO SE DA LA GARANTIA O SEGURIDAD DE QUE SEA EXHAUSTIVA Y ABSOLUTAMENTE EXACTA, PUESTO QUE LAS CONDICIONES DE EMPLEO QUEDAN FUERA DE NUESTRO CONTROL.

EN CONSECUENCIA, CORRESPONDE AL USUARIO, BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, DECIDIR SI LA PRESENTE INFORMACIÓN ES SATISFACTORIA, COMPLETA Y APROPIADA PARA SU USO PARTICULAR.

----------------------------------------------------------------------------------------