SEDAPOL SATINADO 50%

Tipo:

Acabado de poliuretano de 2 componentes.  De aplicación a pistola y cortina.

Características (Modo de empleo):

Gran dureza, cubrición y rapidez de secado.  Se emplea al 50 % de endurecedor (generalmente Endurecedor 42 ó 33)

- Viscosidad de mezcla alrededor 21-23”/ 20ºC (Endurecedor 33)

- Disolvente de Rebaje: Disolvente Poliuretano, ó Retardantes (según temperaturas)

- % Brillo alrededor 45-50 ºC (con Endurecedor 33)

- Gramaje entre 100-130 gramos/ m2.

- Aplicar sobre fondos poliéster o poliuretano recién lijados.

Componentes Principales:

- Ligantes: Resina alkydica y resinas de secado físico.

- Disolventes: Cetonas, aromáticos, Esteres.

- Aditivos: Mateantes, alisantes, etc.

- Punto de inflamación:  13ºC

- Intervalo de ebullición: 80-140

Almacenamiento:

Lugares frescos.

Seguridad Personal:

Para la utilización, se recomienda buena ventilación, uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras y guantes de goma.

NOTA: Todos los componentes son de uso general, en la Industria de Barnices y Pinturas.