SEDAPOL MATE - 50%

Tipo:

Acabado de Poliuretano de 2 componentes, de aplicación a pistola y cortina.

Características:

Gran dureza, cubrición y rapidez de secado.  Se emplea al 50% de Endurecedor (generalmente Endurecedor 42 ó 33).

-  Viscosidad de mezcla alrededor 21-23”/20C (End. 33)

-  Viscosidad de aplicación alrededor 18-21”.

- Disolvente de Rebaje: Disolvente Poliuretano, ó retardantes (según temperatura)

-  %  Brillo alrededor 15-20 %.

-  Gramaje: 100-130 grs/m2.

- Punto de Inflamación: 15ºC

Componentes Principales:

Ligante: Resina Alkydica y resinas de secado físico.

Disolventes: Cetonas, aromáticos, Esteres.

Aditivos: Mateantes, alisantes, etc.

Seguridad Personal:

Para la utilización, se recomienda buena ventilación, uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras y guantes de goma.

NOTA: Todos los componentes son de uso general, en la Industria de Barnices y Pinturas.