Fiche de données de sécurité

SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l`entreprise

| 1.1. Identificateur de produit |
| --- |
| Code: | 144031 – 144032 - 144033 |
| Dénomination | Smalto Acrilico Multiuso Alta temp. 400 ml |
| Nom chimique et synonymes | Vernice in aerosol |

| 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées |
| --- |
| Dénomination supplèmentaire | peinture |

| 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité |
| --- |
| Raison Sociale | PINTURAS ISAVAL, S.L. |
| Adresse | Calle Velluters, Parcela 2-14 – P.I. Casanova |
| Localité et Etat | 46394 – Ribarroja del Turia (Valencia) |
|  | España |
|  | Tel. +34 96 1640001 |
|  | Fax +34 96 1640002 |
| Courrier de la personne compétente, |  |
| personne chargée de la fiche de données de sécurité. | atencionalcliente@isaval.es |

| 1.4. Numéro d`appel d`urgence |
| --- |
| Pour renseignements urgents s'adresser à | +34 96 1640001 (8:00 – 18:00 h) |

SECTION 2. Identification des dangers.

2.1. Classification de la substance ou du mélange.

Le produit est classé comme dangereux conformément aux dispositions du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Aussi, le produit nécessite une fiche des données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (CE) 1907/2006 et amendements successifs.

D'éventuelles informations supplémentaires relatives aux risques pour la santé et/ou pour l'environnement figurent aux sections 11 et 12 de la présente fiche.

Classification e indication de danger:

| Aérosol, catégorie 1 | H222 | Aérosol extrêmement inflammable. |
| --- | --- | --- |
|  | H229 | Récipient sous pression: peut éclater sous l`effet de la chaleur. |
| Irritation oculaire, catégorie 2 | H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 3 | H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |

2.2. Éléments d`étiquetage.

Etiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations successives.

| Mentions d'avertissement: | Danger |
| --- | --- |

Mentions de danger:

| H222 | Aérosol extrêmement inflammable. |
| --- | --- |
| H229 | Récipient sous pression: peut éclater sous l`effet de la chaleur. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |

Conseils de prudence:

| P210 | Tenir à l`écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d`inflammation. Ne pas fumer. |
| --- | --- |
| P211 | Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d`ignition. |
| P251 | Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. |
| P264 | Se laver . . . soigneusement après manipulation. |
| P280 | Porter équipement de protection des yeux / du visage. |
| P304+P340 | EN CAS D`INHALATION: transporter la personne à l`extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| P312 | Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . . / en cas de malaise. |
| P410+P412 | Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F. |
| Contient: | ACETONE |
|  | ACETATE DE METHYLE |
|  | ACETATE DE N-BUTYLE |

2.3. Autres dangers.

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 0,1%.

SECTION 3. Composition/informations sur les composants.

3.1. Substances.

Informations non pertinentes.

3.2. Mélanges.

Contenu:

| Identification. | Conc. %. | Classification 1272/2008 (CLP). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACETONE – Reach 01-2119471330-49 |  |  |  |
| CAS. 67-64-1 | 35 - 37,5 | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066 |  |
| CE. 200-662-2 |  |  |  |
| INDEX. 606-001-00-8 |  |  |  |
| BUTANE – Reach 01-2119474691-32-0035 |  |  |  |
| CAS. 106-97-8 | 16,5 - 18 | Flam. Gas 1 H220, Note C U |  |
| CE. 203-448-7 |  |  |  |
| INDEX. 601-004-00-0 |  |  |  |
| PROPANE – Reach 01-2119486944-21 |  |  |  |
| CAS. 74-98-6 | 16,5 - 18 | Flam. Gas 1 H220, Note U |  |
| CE. 200-827-9 |  |  |  |
| INDEX. 601-003-00-5 |  |  |  |
| ACETATE DE METHYLE – Reach 01-2119475791-29 |  |  |  |
| CAS. 79-20-9 | 10,5 - 12 | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066 |  |
| CE. 201-185-2 |  |  |  |
| INDEX. 607-021-00-X |  |  |  |
| ETHYBENZENE Reach 01-2119489370-35-XXXX |  |  |  |
| CAS. 100-41-4 | 5 - 6 | Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373 |  |
| CE. 202-849-4 |  |  |  |
| INDEX. 601-023-00-4 |  |  |  |
| ACETATE DE ISOBUTILO Reach 01-2119488971-22 |  |  |  |
| CAS. 110-19-0 | 5 - 6 | Flam. Liq. 2 H225, EUH066, Nota C |  |
| CE. 204-658-1 |  |  |  |
| INDEX. 607-025-00-1 |  |  |  |
| XYLENE (MELANGE D'ISOMERES) Reach 01-2119488216-32-XXXX |  |  |  |
| CAS. 1330-20-7 | 4 - 4,5 | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Irrit. 2 H315, Note C |  |
| CE. 215-535-7 |  |  |  |
| INDEX. 601-022-00-9 |  |  |  |
| 2-BUTOXYETHANOL – Reach 01-2119475108-36 |  |  |  |
| CAS. 111-76-2 | 2,5 - 3 | Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315 |  |
| CE. 203-905-0 |  |  |  |
| INDEX. 603-014-00-0 |  |  |  |
| ACETATE DE 2-METHOXY-1-METHYLETHYLE Reach 01-2119475791-29 |  |  |  |
| CAS. 108-65-6 | 0,45 - 0,5 | Flam. Liq. 3 H226 |  |
| CE. 203-603-9 |  |  |  |
| INDEX. 607-195-00-7 |  |  |  |

Note: valeur supérieure n`est pas inclue dans le range.

Le texte complet des indictions de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.

SECTION 4. Premiers secours.

4.1. Description des premiers secours.

YEUX: Retirer les éventuels verres de contact. Se laver immédiatement et abondamment à l`eau pendant au moins 15 minutes en ouvrant bien les paupières. Consulter un médecin si le problème persiste.

PEAU: Retirer les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

INHALATION: Conduire immédiatement la personne à l'air libre. En cas de difficultés respiratoires, appeler aussitôt un médecin.

INGESTION: Consulter aussitôt un médecin. Provoquer les vomissements uniquement sur instructions du médecin. Ne rien administrer par voie orale si la personne a perdu connaissance.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés.

Pour les symptômes et les effets dus aux substances contenues, voir le chapitre 11.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.

Informations non disponibles.

SECTION 5. Mesures de lutte contre l`incendie.

5.1. Moyens d`extinction.

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS

Les moyens d'extinction sont les moyens traditionnels: anhydride carbonique, mousse, poudre et eau nébulisée.

MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS

Aucun en particulier.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange.

DANGERS DUS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE

En cas de surchauffe, les récipients de type aérosol peuvent se déformer, exploser et être projetés à très longue distance. Faire usage d`un casque de protection avant de s`approcher de l`incendie. Éviter de respirer les produits de combustion.

5.3. Conseils aux pompiers.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Refroidir les récipients à l'aide de jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances dangereuses pour la santé. Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet.

ÉQUIPEMENT

Vêtements normaux de lutte de contre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), combinaison pare-flamme (EN469), gants pare-flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 ou A30).

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel.

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d`urgence.

Éliminer toute source d'ignition (cigarettes, flammes, étincelles, etc.) ou de chaleur de la zone objet de la fuite. Éloigner les personnes non équipées de ces dispositifs. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

6.2. Précautions pour la protection de l`environnement.

Empêcher la dispersion dans l`environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage.

Absorber le produit écoulé à l'aide d'un matériau absorbant inerte. Prévoir une aération suffisante du lieu d'écoulement. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13.

6.4. Référence à d'autres sections.

D`éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l`élimination figurent dans les sections 8 et 13.

SECTION 7. Manipulation et stockage.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Ne pas vaporiser sur flammes ou corps incandescents. Les vapeurs peuvent prendre feu par explosion: éviter toute accumulation de vapeurs en laissant ouvertes portes et fenêtres et en assurant une bonne aération (courant d'air). Ne pas manger, ni boire ni fumer durant l`utilisation. Ne pas respirer aérosols.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d`éventuelles incompatibilités.

Stocker dans un milieu bien aéré, loin des rayons de soleil et à une température de moins de 50°C/122°F, loin de toute source de combustion.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s).

Informations non disponibles.

SECTION 8. Contrôles de l`exposition/protection individuelle.

8.1. Paramètres de contrôle.

Références Réglementation:

| DEU | Deutschland | MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 |
| --- | --- | --- |
| ESP | España | INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015 |
| FRA | France | JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102 |
| GRB | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits |
| ITA | Italia | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 |
| POL | Polska | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r |
| EU | OEL EU | Directive 2009/161/UE; Directive 2006/15/CE; Directive 2004/37/CE; Directive 2000/39/CE. |
|  | TLV-ACGIH | ACGIH 2014 |

| ACETONE |
| --- |
| Valeur limite de seuil. |
| Type | état | TWA/8h |  | STEL/15min |  |  |  |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |
| AGW | DEU | 1200 | 500 | 2400 | 1000 |  |  |
| MAK | DEU | 1200 | 500 | 2400 | 1000 |  |  |
| VLA | ESP | 1210 | 500 |  |  |  |  |
| VLEP | FRA | 1210 | 500 | 2420 | 1000 |  |  |
| WEL | GRB | 1210 | 500 | 3620 | 1500 |  |  |
| TLV | ITA | 1210 | 500 |  |  |  |  |
| NDS | POL | 600 |  | 1800 |  |  |  |
| OEL | EU | 1210 | 500 |  |  |  |  |
| TLV-ACGIH |  | 1187 | 500 | 1781 | 750 |  |  |

| PROPANE |
| --- |
| Valeur limite de seuil. |
| Type | état | TWA/8h |  | STEL/15min |  |  |  |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |
| AGW | DEU | 1800 | 1000 | 7200 | 4000 |  |  |
| MAK | DEU | 1800 | 1000 | 7200 | 4000 |  |  |
| NDS | POL | 1800 |  |  |  |  |  |
| TLV-ACGIH |  |  | 1000 |  |  |  |  |

| BUTANE |
| --- |
| Valeur limite de seuil. |
| Type | état | TWA/8h |  | STEL/15min |  |  |  |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |
| AGW | DEU | 2400 | 1000 | 9600 | 4000 |  |  |
| MAK | DEU | 2400 | 1000 | 9600 | 4000 |  |  |
| VLA | ESP |  | 800 |  |  |  |  |
| VLEP | FRA | 1900 | 800 |  |  |  |  |
| WEL | GRB | 1450 | 600 | 1810 | 750 |  |  |
| NDS | POL | 1900 |  | 3000 |  |  |  |
| TLV-ACGIH |  |  |  | 2377 | 1000 |  |  |

| ACETATE DE METHYLE |
| --- |
| Valeur limite de seuil. |
| Type | état | TWA/8h |  | STEL/15min |  |  |  |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |
| AGW | DEU | 610 | 200 | 2440 | 800 |  |  |
| MAK | DEU | 310 | 100 | 1240 | 400 |  |  |
| VLA | ESP | 616 | 200 | 770 | 250 |  |  |
| VLEP | FRA | 610 | 200 | 760 | 250 | PEAU. |  |
| WEL | GRB | 616 | 200 | 770 | 250 |  |  |
| NDS | POL | 250 |  | 600 |  |  |  |
| TLV-ACGIH |  | 606 | 200 | 757 | 250 |  |  |

| ACETATE DE N-BUTYLE |
| --- |
| Valeur limite de seuil. |
| Type | état | TWA/8h |  | STEL/15min |  |  |  |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |
| MAK | DEU | 480 | 100 | 960 | 200 |  |  |
| VLA | ESP | 724 | 150 | 965 | 200 |  |  |
| VLEP | FRA | 710 | 150 | 940 | 200 |  |  |
| WEL | GRB | 724 | 150 | 966 | 200 |  |  |
| NDS | POL | 200 |  | 950 |  |  |  |
| TLV-ACGIH |  | 713 | 150 | 950 | 200 |  |  |

| XYLENE (MELANGE D'ISOMERES) |
| --- |
| Valeur limite de seuil. |
| Type | état | TWA/8h |  | STEL/15min |  |  |  |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |
| AGW | DEU | 440 | 100 | 880 | 200 | PEAU. |  |
| MAK | DEU | 440 | 100 | 880 | 200 | PEAU. |  |
| VLA | ESP | 221 | 50 | 442 | 100 | PEAU. |  |
| VLEP | FRA | 221 | 50 | 442 | 100 | PEAU. |  |
| WEL | GRB | 220 | 50 | 441 | 100 |  |  |
| TLV | ITA | 221 | 50 | 442 | 100 | PEAU. |  |
| NDS | POL | 100 |  |  |  |  |  |
| OEL | EU | 221 | 50 | 442 | 100 | PEAU. |  |
| TLV-ACGIH |  | 434 | 100 | 651 | 150 |  |  |

| 2-BUTOXYETHANOL |
| --- |
| Valeur limite de seuil. |
| Type | état | TWA/8h |  | STEL/15min |  |  |  |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |
| AGW | DEU | 49 | 10 | 196 | 40 | PEAU. |  |
| MAK | DEU | 49 | 10 | 98 | 20 | PEAU. |  |
| VLA | ESP | 98 | 20 | 245 | 50 | PEAU. |  |
| VLEP | FRA | 49 | 10 | 246 | 50 | PEAU. |  |
| WEL | GRB | 123 | 25 | 246 | 50 | PEAU. |  |
| TLV | ITA | 98 | 20 | 246 | 50 | PEAU. |  |
| NDS | POL | 98 |  | 200 |  |  |  |
| OEL | EU | 98 | 20 | 246 | 50 | PEAU. |  |
| TLV-ACGIH |  | 97 | 20 |  |  |  |  |

| ACETATE DE 2-METHOXY-1-METHYLETHYLE |
| --- |
| Valeur limite de seuil. |
| Type | état | TWA/8h |  | STEL/15min |  |  |  |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |
| AGW | DEU | 270 | 50 | 270 | 50 |  |  |
| MAK | DEU | 270 | 50 | 270 | 50 |  |  |
| VLA | ESP | 275 | 50 | 550 | 100 | PEAU. |  |
| VLEP | FRA | 275 | 50 | 550 | 100 | PEAU. |  |
| WEL | GRB | 274 | 50 | 548 | 100 |  |  |
| TLV | ITA | 275 | 50 | 550 | 100 | PEAU. |  |
| NDS | POL | 260 |  | 520 |  |  |  |
| OEL | EU | 275 | 50 | 550 | 100 | PEAU. |  |

Légende:

(C) = CEILING   ;   INHALA = Part inhalable   ;   RESPIR = Part respirable   ;   THORAC = Part thoracique.

TLV du mélange des solvents:      633 mg/m3.

8.2. Contrôles de l`exposition.

Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié. Les dispositifs de protection individuelle doivent être marqués du label de certification CE qui atteste leur conformité aux normes en vigueur.

Prévoir une douche d`urgence avec accessoires de lavage du visage et des yeux.

PROTECTION DES MAINS

Non indispensable.

PROTECTION DES PEAU

Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie I (réf. Directive 89/686/CEE et norme EN ISO 20344). Se laver à l`eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.

PROTECTION DES YEUX

Il est recommandé de porter des lunettes de protection hermétiques (réf. norme EN 166).

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

En cas de dépassement de la valeur limite (ex. TLV-TWA) de la substance ou d`une ou de plusieurs des substances présentes dans le produit, il est recommandé de faire usage d`un masque doté de filtre de type AX combiné à un filtre de type P (réf. norme EN 14387).

L`utilisation de moyens de protection des voies respiratoires est nécessaire dans le cas où les mesures techniques adoptées ne seraient pas suffisantes pour limiter l`exposition du personnel aux valeurs de seuil prises en compte. La protection offerte par les masques est toutefois limitée.

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE.

Les émissions de processus de production, y compris celles d`appareillages de ventilation, doivent être contrôlées pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection de l`environnement.

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques.

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.

| Etat Physique | aérosol |
| --- | --- |
| Couleur | divers |
| Odeur | caractéristique de solvant |
| Seuil olfactif. | n.a. |
| pH. | n.a. |
| Point de fusion ou de congélation. | Non disponible. |
| Point initial d`ébullition. | Non applicable. |
| Intervalle d`ébullition. | Non disponible. |
| Point d`éclair. | Non applicable. |
| Vitesse d'évaporation | n.a. |
| Inflammabilité de solides et gaz | gaz inflammable |
| Limite infer.d'inflammab. | Non disponible. |
| Limite super.d'inflammab. | Non disponible. |
| Limite infer.d'explosion. | Non disponible. |
| Limite super.d'explosion. | Non disponible. |
| Pression de vapeur. | Non disponible. |
| Densité de la vapeur | n.a. |
| Densité relative. | 0,70 - 0,75 g/ml |
| Solubilité | insoluble dans l'eau |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | n.a. |
| Température d`auto-inflammabilité. | Non disponible. |
| Température de décomposition. | n.a. |
| Viscosité | n.a. |
| Propriétés explosives | non applicable |
| Propriétés comburantes | non applicable |

9.2. Autres informations.

| VOC (Directive 2010/75/CE) : | 93,88 % - 680,63 g/litre. |
| --- | --- |
| VOC (carbone volatil) : | 67,61 % - 490,17 g/litre. |

SECTION 10. Stabilité et réactivité.

10.1. Réactivité.

Aucun danger particulier de réaction avec d'autres substances dans les conditions normales d'utilisation.

ACETATE DE 2-METHOXY-1-METHYLETHYLE: stable, mais au contact de l'air peut produire letement des peroxydes qui explosent par augmentation de la température.

2-BUTOXYETHANOL: se décompose sous l'effet de la chaleur.

ACETONE: se décompose sous l'effet de la chaleur.

ACETATE DE N-BUTYLE: se décompose facilement au contact de l'eau, en particulier à chaud.

10.2. Stabilité chimique.

Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses.

Dans des conditions d'utilisation et de stockage normales, aucune réaction dangereuse n'est prévisible.

XYLENE: stable mais peut induire des réactions violentes en présence d'oxydants forts tels que l'acide sulfurique, nitrique et les perchlorates. Peut former des mélanges explosifs avec l'air.

ACETATE DE 2-METHOXY-1-METHYLETHYLE: peut réagir violemment au contact des oxydants, des acides forts et des métaux alcalins.

2-BUTOXYETHANOL: peut réagir dangereusement au contact de: aluminium, agents oxydants. Forme des peroxydes au contact de l'air.

ACETONE: risque d`explosion au contact de: trifluorure de brome, dioxyde de difluor, peroxyde d'hydrogène, nitrosyle chlorure, 2-méthyle-1,3-butadienne, nitrométhane, nitrosyle perchloré. Peut réagir dangereusement au contact de: potassium tert-butoxyde, hydroxydes alcalins, brome, bromoforme, isoprène, sodium, soufre, dioxyde, chrome trioxyde, chlorure de chromyle, acide nitrique, chloroforme, acide peroxymonosulfurique, oxychlorure de phosphore, acide chromosulfurique, fluor, agents oxydants forts, agents réducteurs fort. Dégage des gaz inflammables au contact du nitrosyle perchloré.

ACETATE DE N-BUTYLE: risque d`explosion au contact de: agents oxydants forts. Peut réagir dangereusement au contact de: hydroxides alcalins, potassium tert-butoxide. Forme des mélanges explosifs au contact de l'air.

10.4. Conditions à éviter.

Éviter le réchauffement.

ACETATE DE 2-METHOXY-1-METHYLETHYLE: conserver en milieu inerte et à l'abri de l'humidité parce qu'il s'hydrolise facilement.

2-BUTOXYETHANOL: éviter l'exposition aux sources de chaleur et aux flammes nues.

ACETONE: éviter l'exposition aux sources de chaleur et aux flammes nues.

ACETATE DE N-BUTYLE: éviter l'exposition à l'humidité, aux sources de chaleur et aux flammes nues.

10.5. Matières incompatibles.

Réducteurs et oxydants forts, bases et acides forts, matériaux à haute température.

ACETATE DE 2-METHOXY-1-METHYLETHYLE: oxydants, des acides forts et des métaux alcalins.

ACETONE: acides et substances oxydantes.

ACETATE DE N-BUTYLE: eau, nitrates, substances fortement oxydantes, acides et alcalis et potassium t-butoxide.

10.6. Produits de décomposition dangereux.

2-BUTOXYETHANOL: hydrogène.

ACETONE: cétènes et autres composants irradiants.

SECTION 11. Informations toxicologiques.

11.1. Informations sur les effets toxicologiques.

En l`absence de données toxicologiques expérimentales sur le produit, les éventuels dangers du produit pour la santé ont été évalués sur la base des propriétés des substances contenues, selon les critères prévus par la norme de référence pour la classification.Tenir compte par conséquent de la concentration des substances dangereuses éventuellement indiquées à la section 3, pour évaluer les effets toxicologiques induits par l`exposition au produit.

Effets aigus: à contact avec les yeux ce produit cause irritation. Les symptômes peuvent comprendre: rougeur, oedème, douleur et larmoiement. L'ingestion peut provoquer des troubles de la santé incluant des douleurs abdominales accompagnées de brûlures, de nausées et de vomissements.

Ce produit contient des substances très volatiles qui peuvent provoquer une forte dépression du système nerveux central, avec des effets tels que somnolence, vertiges, perte des réflexes, narcose.

Par exposition répétée ce produit peut avoir un effet dégraissant sur la peau, qui se manifeste par secheresse et gerçure.

XYLENE (MELANGE D'ISOMERES): action toxique sur le système nerveux central (encéphalopathies). Action irritante sur la peau, les conjonctives, la cornée et l'appareil respiratoire.

ACETATE DE 2-METHOXY-1-METHYLETHYLE: la principale voie de pénétration est la voie cutanée, tandis que la voie respiratoire est moins importante, étant donnée la basse tension de vapeur du produit. Au dessus de 100 ppm on remarque l'irritation des muqueuses oculaires, nasales et oropharingiennes. A 1000 ppm on remarque des troubles de l'équilibre et une grave irritation des yeux. Les examens cliniques et biologiques pratiqués sur des volontaires exposés n'ont pas révélé d'anomalies. L'acétate produit une plus grande irritation cutanée et oculaire par contact direct. On ne signale pas d'effets chroniques sur l'homme.

ACETATE DE N-BUTYLE: chexz l'homme, les vapeurs de la substance causent des irritations au niveau des yeux et du nez. En cas d'exposition répétée, irritation cutanée, dermatoses (avec sécheresse et gerçures de la peau) et kératites.

XYLENE (MELANGE D'ISOMERES)

LD50 (Or.).3523 mg/kg Rat

LD50 (Der).4350 mg/kg Rabbit

LC50 (Inh).26 mg/l/4h Rat

ACETATE DE 2-METHOXY-1-METHYLETHYLE

LD50 (Or.).8530 mg/kg Rat

LD50 (Der).> 5000 mg/kg Rat

2-BUTOXYETHANOL

LD50 (Or.).615 mg/kg Rat

LD50 (Der).405 mg/kg Rabbit

LC50 (Inh).2,2 mg/l/4h Rat

ACETATE DE N-BUTYLE

LD50 (Or.).> 6400 mg/kg Rat

LD50 (Der).> 5000 mg/kg Rabbit

LC50 (Inh).21,1 mg/l/4h Rat

SECTION 12. Informations écologiques.

A utiliser selon les bonnes pratiques de travail. Ne pas disperser le produit dans l'environnement. Si le produit atteint des cours d'eau ou s'il a contaminé le sol ou la végétation, alerter immédiatement les autorités.

12.1. Toxicité.

Informations non disponibles.

12.2. Persistance et dégradabilité.

| XYLENE (MELANGE D'ISOMERES) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau. |  | mg/l 100 - 1000 |

Biodégradabilité

: Données non Disponible.

| ACETATE DE 2-METHOXY-1-METHYLETHYLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau. |  | > 10000 mg/l |

Rapidement Biodégradable.

| BUTANE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau. |  | mg/l 0,1 - 100 |

Rapidement Biodégradable.

| PROPANE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau. |  | mg/l 0,1 - 100 |

Rapidement Biodégradable.

| 2-BUTOXYETHANOL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau. |  | mg/l 1000 - 10000 |

Rapidement Biodégradable.

| ACETONE |  |  |
| --- | --- | --- |

Rapidement Biodégradable.

| ACETATE DE METHYLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau. |  | 243500 mg/l |

Rapidement Biodégradable.

| ACETATE DE N-BUTYLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau. |  | mg/l 1000 - 10000 |

12.3. Potentiel de bioaccumulation.

| XYLENE (MELANGE D'ISOMERES) |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : n-octanol/eau. |  | 3,12 |
| --- | --- | --- |
| BCF. |  | 25,9 |

| ACETATE DE 2-METHOXY-1-METHYLETHYLE |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : n-octanol/eau. |  | 1,2 |
| --- | --- | --- |

| BUTANE |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : n-octanol/eau. |  | 1,09 |
| --- | --- | --- |

| PROPANE |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : n-octanol/eau. |  | 1,09 |
| --- | --- | --- |

| 2-BUTOXYETHANOL |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : n-octanol/eau. |  | 0,81 |
| --- | --- | --- |

| ACETONE |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : n-octanol/eau. |  | -0,23 |
| --- | --- | --- |
| BCF. |  | 3 |

| ACETATE DE METHYLE |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : n-octanol/eau. |  | 0,18 |
| --- | --- | --- |

| ACETATE DE N-BUTYLE |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : n-octanol/eau. |  | 2,3 |
| --- | --- | --- |
| BCF. |  | 15,3 |

12.4. Mobilité dans le sol.

| XYLENE (MELANGE D'ISOMERES) |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : sol/eau. |  | 2,73 |
| --- | --- | --- |

| ACETATE DE METHYLE |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : sol/eau. |  | 0,18 |
| --- | --- | --- |

| ACETATE DE N-BUTYLE |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : sol/eau. |  | < 3 |
| --- | --- | --- |

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB.

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 0,1%.

12.6. Autres effets néfastes.

Informations non disponibles.

SECTION 13. Considérations relatives à l`élimination.

13.1. Méthodes de traitement des déchets.

Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur.

L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale en vigueur.

Au transport des déchets peut être applicable l`ADR.

EMBALLAGES CONTAMINÉS

Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au traitement des déchets.

SECTION 14. Informations relatives au transport.

14.1. Numéro ONU.

| ADR / RID, IMDG, IATA: | 1950 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14.2. Nom d`expédition des Nations unies.

| ADR / RID: | AEROSOLS, FLAMMABLE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMDG: | AEROSOLS |  |  |  |  |  |
| IATA: | AEROSOLS, FLAMMABLE |  |  |  |  |  |

14.3. Classe(s) de danger pour le transport.

| ADR / RID: | Classe: 2 | Etiquette: 2.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMDG: | Classe: 2 | Etiquette: 2.1 |  |  |  |  |
| IATA: | Classe: 2 | Etiquette: 2.1 |  |  |  |  |

14.4. Groupe d`emballage.

| ADR / RID, IMDG, IATA: | - |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14.5. Dangers pour l`environnement.

| ADR / RID: | NO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMDG: | NO |  |  |  |  |  |
| IATA: | NO |  |  |  |  |  |

14.6. Précautions particulières à prendre par l`utilisateur.

| ADR / RID: |  | HIN - Kemler: -- |  | Quantités Limitées: 1 L |  | Code de restriction en tunnels: (D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Special Provision: - |  |  |  |  |
| IMDG: |  | EMS: F-D, S-U |  | Quantités Limitées: 1 L |  |  |
| IATA: |  | Cargo: |  | Quantitè maximale: 150 Kg |  | Mode d'emballage: 203 |
|  |  | Pass.: |  | Quantitè maximale: 75 Kg |  | Mode d'emballage: 203 |
|  |  | Instructions particulières: |  | A145, A167, A802 |  |  |

14.7. Transport en vrac conformément à l`annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC.

Informations non pertinentes.

SECTION 15. Informations réglementaires.

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d`environnement.

| Catégorie Seveso. | 8 |
| --- | --- |

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006.

Produit.

| Point. | 40 |  |
| --- | --- | --- |

Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH).

Aucune.

Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH).

Aucune.

Substances sujettes à l`obligation de notification d`exportation Reg. (CE) 649/2012

:

Aucune.

Substances sujettes à la Convention de Rotterdam

:

Aucune.

Substances sujettes à la Convention de Stockholm

:

Aucune.

Contrôles sanitaires.

Les travailleurs exposés à cet agent chimique ne doivent pas être soumis à surveillance sanitaire si les résultats de l'évaluation des risques montrent que le risque pour la sécurité et la santé est modéré et que les mesures de la directive 98/24/CE sont suffisantes.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique.

Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange et les substances qu'il contient.

SECTION 16. Autres informations.

Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:

| Flam. Gas 1 | Gaz inflammable, catégorie 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Aerosol 1 | Aérosol, catégorie 1 |  |
| Aerosol 3 | Aérosol, catégorie 3 |  |
| Flam. Liq. 2 | Liquide inflammable, catégorie 2 |  |
| Flam. Liq. 3 | Liquide inflammable, catégorie 3 |  |
| Acute Tox. 4 | Toxicité aiguë, catégorie 4 |  |
| Eye Irrit. 2 | Irritation oculaire, catégorie 2 |  |
| Skin Irrit. 2 | Irritation cutanée, catégorie 2 |  |
| STOT SE 3 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 3 |  |
| H220 | Gaz extrêmement inflammable. |  |
| H222 | Aérosol extrêmement inflammable. |  |
| H229 | Récipient sous pression: peut éclater sous l`effet de la chaleur. |  |
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables. |  |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |  |
| H302 | Nocif en cas d`ingestion. |  |
| H312 | Nocif par contact cutané. |  |
| H332 | Nocif par inhalation. |  |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |  |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |  |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |  |
| EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |  |

LÉGENDE:

- ADR: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route

- CAS NUMBER: Numéro du Chemical Abstract Service

- CE50: Concentration ayant un effet sur 50% de la population soumise aux tests

- CE NUMBER: Numéro d`identification dans l`ESIS (système européen des substances existantes)

- CLP: Règlement CE 1272/2008

- DNEL: Niveau dérivé sans effet

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Système harmonisé global de classification et d`étiquetage des produits chimiques

- IATA DGR: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l`Association internationale du transport aérien

- IC50: Concentration d`immobilisation de 50% de la population soumise aux tests

- IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX NUMBER: Numéro d`identification dans l`Annexe VI du CLP

- LC50: Concentration mortelle 50%

- LD50: Dose mortelle 50%

- OEL: Niveau d`exposition sur les lieux de travail

- PBT: Persistant, bio-accumulant et toxique selon le REACH

- PEC: Concentration environnementale prévisible

- PEL: Niveau prévisible d`exposition

- PNEC: Concentration prévisible sans effet

- REACH: Règlement CE 1907/2006

- RID: Règlement pour le transport international des marchandises dangereuses par train

- TLV: Valeur limite de seuil

- TLV PIC: Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition au travail.

- TWA STEL: Limite d`exposition à court terme

- TWA: Limite d`exposition moyenne pondérée

- VOC: Composé organique volatile

- vPvB: Très persistant et bio-accumulant selon le REACH

- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAPHIE GENERALE:

1. Règlement (UE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)

2. Règlement (UE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)

3. Règlement (UE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)

4. Règlement (UE) 2015/830 du Parlement européen

5. Règlement (UE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP)

6. Règlement (UE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp. CLP)

7. Règlement (UE) 487/2013 du Parlement européen (IV Atp. CLP)

8. Règlement (UE) 944/2013 du Parlement européen (V Atp. CLP)

9. Règlement (UE) 605/2014 du Parlement européen (VI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Site Internet Agence ECHA

Note pour les usagers:

Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit.

Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit.

Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes.

Fournir une formation appropriée au personnel chargé de l`utilisation de produits chimiques.

Modifications par rapport à la révision précédente.

Des mofidications ont été apportées aux sections suivantes:

09.